## Slide 1: Dasar Sistem Kontrol
#4
Finite State Machine Stateflow Simulink

## Slide 2: ALUR
Apa itu State Machine & FSM
Komponen Utama: State, Event, Transition, Action
State Flow MP3 Player
State Flow Traffic Light
State Flow Turning Signal
State Action (Entry, During, Exit)
Cara Pakai & Integrasi Simulink

## Slide 3: State Machine & FSM
State Machine = perilaku di mana sistem selalu berada pada satu state pada satu waktu dan berganti karena adanya input.
Finite State Machine (FSM) = state machine dengan jumlah state terbatas.

## Slide 8: Komponen Utama State Machine
State: keadaan sistem (mis. Playing, Paused).
Event / Input: pemicu transisi (mis. tombol ditekan, sinyal sensor).
Transition: aturan perpindahan dari satu state ke state lain, bisa memiliki guard/cond (syarat boolean).
Action: efek samping/aksi yang dijalankan saat transisi (atau saat state entry/during/exit).

## Slide 9: State Flow MP3 Player

## Slide 11: State Flow Traffic Light

## Slide 12: State Flow Turning Signal

## Slide 13: State Action (Entry, During, Exit)
Entry: dieksekusi saat masuk state.
During: dieksekusi selama berada di state (tiap langkah waktu/major time step).
Exit: dieksekusi tepat sebelum keluar state.

## Slide 14: State Action (Entry, During, Exit)

## Slide 15: State Flow Integrasi dengan Simulink

## Slide 16: Terima Kasih
-- baren