## Slide 1: Dasar Sistem Kontrol
#2

## Slide 2: ALUR
Penjelasan matlab, Simulink, konsep modelling & simulation
Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik.
Laplace Transformation dan Transfer Function
Penggunaan simulink

## Slide 3: Matlab, simulink
Matlab: software guna membuat model
Simulink: add-on/alat bantu tambahan dari software matlab guna membuat suatu pemodelan dan bisa melakukan simulasi

## Slide 4: Pemodelan

## Slide 5: Fitur Matlab
Sources Blocks – Generate Your Test Signals
  Digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagai masukan model.
  Jenis blok umum: Step, Constant, Ramp, Sine Wave, Random Number, Signal Builder.
  Dipakai untuk menguji respon sistem terhadap berbagai bentuk input.
Sinks Blocks – Display & Export Your Signals
  Berfungsi menampilkan atau menyimpan hasil simulasi.
  Blok penting: Scope, Display, To Workspace, To File.
  Membantu analisis kinerja model dengan visualisasi grafik atau ekspor data.
Math Library – Integrate Mathematical Functions Blocks
  Menyediakan fungsi matematika standar seperti penjumlahan, perkalian, gain, trigonometri, abs.
  Dipakai untuk membangun persamaan matematis dalam model.
  Dapat digabungkan dengan blok lain untuk membuat sistem kompleks.
Matrix
  Menyediakan operasi manipulasi matriks dan vektor.
  Operasi yang sering dipakai: concatenate, reshape, transpose, indexing.
  Penting untuk pemodelan multivariable atau pengolahan data.

## Slide 6: Fitur Matlab
User Defined Functions
  Memungkinkan membuat fungsi khusus dengan MATLAB Function Block.
  Mendukung logika pemrograman (if/else, perulangan).
  Cocok untuk perhitungan atau aturan khusus yang tidak ada di blok standar.
Look Up Tables
  Mewakili hubungan input-output dalam bentuk tabel data.
  Digunakan untuk fungsi nonlinear atau hasil eksperimen.
  Contoh: kurva karakteristik motor, efisiensi pompa.
mux, demux & bus
  Mux: menggabungkan banyak sinyal menjadi satu.
  Demux: memisahkan sinyal gabungan kembali menjadi beberapa.
  Bus: wadah untuk mengelola banyak sinyal secara lebih terstruktur.
  Penting untuk model dengan banyak variabel agar tetap rapi.
Selectors & Switches
  Selector: memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks.
  Switch: memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu.
  Berguna untuk model dengan mode operasi berbeda.

## Slide 7: Fitur Matlab
Logic Operations
  Menyediakan operasi logika: AND, OR, NOT, XOR, relational operator.
  Dipakai dalam sistem yang butuh pengambilan keputusan biner.
  Contoh: sistem pengaman, kontrol lampu lalu lintas.
Subsystems
  Mengelompokkan blok menjadi modul kecil yang lebih rapi.
  Membuat model lebih mudah dipahami, reusable, dan ringkas.
  Contoh: subsystem khusus untuk plant, subsystem khusus untuk controller.
Using M-Files
  Menghubungkan script MATLAB (.m file) dengan model Simulink.
  Bisa digunakan untuk: inisialisasi parameter, penyimpanan hasil simulasi, perhitungan tambahan.
  Membantu otomatisasi dan parameterisasi model.

## Slide 8: Transfer Function

## Slide 9: Terima Kasih
-- baren